## Slide 1
第14章 PPT：AMCL 定位
第14章 PPT：AMCL 定位
第 1 / 17 页
---
Notes: 旁白：本章从"我在哪里"这一导航基本问题出发，讲解自适应蒙特卡洛定位 AMCL。我们先建立粒子滤波定位的完整框架，再深入 KLD 自适应采样与重采样策略，最后落到 Nav2 中的参数配置、质量监控和常见故障处理。

## Slide 2
学习目标
第14章 PPT：AMCL 定位
第 2 / 17 页
• 理解 自适应蒙特卡洛定位（AMCL）的原理与算法流程
• 掌握 粒子滤波定位的核心技术：运动模型、观测模型、重采样
• 熟悉 KLD 自适应采样和 alpha_slow/alpha_fast 绑架检测机制
• 能够 在 ROS2/Nav2 中配置并使用 AMCL 进行机器人定位
• 掌握 AMCL 参数调优方法与定位质量自动监控手段
• 了解 多传感器融合定位与失败自动恢复的工程实践
---
Notes: 旁白：学习目标共六条，覆盖原理、实现与工程调优三个层面。AMCL 是移动机器人定位的事实标准，也是后续自主导航的地基，请大家带着"粒子怎么动、怎么称重、怎么筛选"这条主线听课。

## Slide 3
定位问题定义
第14章 PPT：AMCL 定位
第 3 / 17 页
• 要点： 定位 = 已知地图 + 传感器数据 → 估计位姿；分全局定位、位置追踪、绑架问题三类。
定位问题的数学形式：
p(x_t | z_{1:t}, u_{1:t-1}, m)
其中 x_t 是 t 时刻位姿，z_{1:t} 是所有观测，u_{1:t-1} 是所有控制输入，m 是已知环境地图。
类型 | 初始位姿 | 典型场景
全局定位 | 完全未知 | 开机自定位
位置追踪 | 近似已知 | 正常巡航跟踪
绑架问题 | 被意外移动 | 被人为搬动机器人
---
Notes: 旁白：定位回答的是导航三大问题中的"我在哪里"。注意三种类别的差别：全局定位要在整张地图上撒粒子，绑架问题则要求系统有能力察觉定位失效并重新定位，这为后面 alpha 机制埋下伏笔。

## Slide 4
蒙特卡洛定位（MCL）
第14章 PPT：AMCL 定位
第 4 / 17 页
• 要点： 用一组加权粒子表示位姿后验；权重刻画粒子位姿与观测的匹配程度。
MCL 核心思想：
• 每个粒子是一个位姿假设 (x, y, θ)，权重初始为 1/N
• 全局初始化：粒子均匀撒在地图自由空间（map_data == 0 的栅格）
• 预测步：速度运动模型 + 高斯噪声推进每个粒子
• 更新步：按观测似然乘性更新权重，随后归一化
for particle in self.particles:
theta = particle.pose[2]
particle.pose[0] += (v * np.cos(theta) * dt +
np.random.normal(0, noise[0]))
particle.pose[1] += (v * np.sin(theta) * dt +
np.random.normal(0, noise[1]))
particle.pose[2] += (omega * dt + np.random.normal(0, noise[2]))
---
Notes: 旁白：MCL 的精髓是"用样本代替概率分布"。粒子越密的位置越可能是真实位姿，权重更新让与激光观测吻合的粒子存活。似然计算依赖距离场地图，即每个栅格到最近障碍物的距离。

## Slide 5
AMCL 的两大改进
第14章 PPT：AMCL 定位
第 5 / 17 页
• 要点： KLD 自适应采样动态调整粒子数；alpha_slow/alpha_fast 双指数平均检测绑架并注入随机粒子。
1. KLD 自适应采样： 根据粒子分布的熵动态调整粒子数量，收敛时自动减少粒子。
2. 重采样策略改进： 结合权重慢速/快速指数平均：
• alpha_slow/alpha_fast 分别是权重慢速/快速平均的衰减率（ROS Wiki amcl 页面的原始定义，Nav2 沿用）
• 当快速平均 低于 慢速平均 → 观测似然整体骤降（被绑架或重定位失败）→ 按两者比值插入随机粒子
laser_max_beams：把一次扫描均匀降采样为固定束数参与似然计算，180～360 是常用区间。
---
Notes: 旁白：AMCL 相对标准 MCL 的"自适应"二字就体现在这两处。alpha 机制是概率层面的绑架检测：平时快速平均紧跟观测，一旦持续低于慢速平均，说明观测与预测系统性不符，系统按比值自动补充随机粒子。

## Slide 6
运动模型与观测模型
第14章 PPT：AMCL 定位
第 6 / 17 页
• 要点： 运动模型两种（速度/里程计），观测模型两种（波束/似然域），按场景组合选用。
模型 | 类型 | 特点
速度运动模型 | 运动模型 | 由 (v, ω) 推算位姿增量 + 噪声
里程计运动模型 | 运动模型 | 直接用里程计相对运动作控制输入
波束模型 | 观测模型 | 四分量：正确测量（高斯）、意外障碍（指数）、失败（均匀）、随机（均匀）
似然域模型 | 观测模型 | 激光末端点到地图障碍物距离 → 高斯似然，最常用
laser_model_type: "likelihood_field" # 或 "beam"
z_hit: 0.95 # 正确测量分量权重
z_rand: 0.05 # 随机测量分量权重
sigma_hit: 0.2 # 测量噪声
---
Notes: 旁白：运动模型回答"粒子怎么动"，观测模型回答"粒子怎么称重"。波束模型物理含义完整但要逐束光线投射；似然域模型查距离场即可，计算便宜、工程上更常用，这也是 Nav2 的默认选择。

## Slide 7
低方差重采样
第14章 PPT：AMCL 定位
第 7 / 17 页
• 要点： 单遍 O(N) 的系统化重采样，权重大的粒子被多次复制，防止粒子退化。
def low_variance_resampling(particles, num=None):
weights = np.array([p.weight for p in particles])
weights /= weights.sum() if weights.sum() > 0 else 1
new_particles = []
step = 1.0 / num
start = np.random.uniform(0, step) # 随机起点
cumsum = np.cumsum(weights)
i = 0
for _ in range(num):
while cumsum[i] < start: # 指针只前进不回退
i += 1
p = MCLParticle()
p.pose = particles[i].pose.copy()
p.weight = 1.0 / num
new_particles.append(p)
start += step
return new_particles
有效样本数： Neff = 1 / Σ(w_i²)，值越小分布越退化；工程上常以 Neff < 0.5N 作为触发重采样的阈值。
---
Notes: 旁白：低方差重采样像"转盘取点"：起点随机，之后按等步长扫描累积权重，权重大的区段自然被多次命中。相比独立按权重抽取，它引入的方差更小，粒子多样性保留更好。

## Slide 8
KLD 自适应采样
第14章 PPT：AMCL 定位
第 8 / 17 页
• 要点： 所需粒子数只与粒子分布覆盖的"有效栅格数 k"相关，收敛后 k 急剧缩小，可安全降粒子数。
KLD 采样公式：
n = (k-1) / (2·ε) · z²_{1-δ}
符号 | 含义 | 示例取值
k | 粒子分布覆盖的位姿栅格数 | bin 尺寸 (0.2, 0.2, 0.1) m/rad
ε | 近似误差阈值 | 0.05（kld_epsilon）
z_{1-δ} | 正态分布 1-δ 分位数 | 2.57（δ=0.01）
n | 所需粒子数 | clamp 到 [min, max]
实验佐证（Fox 等 KLD-Sampling 论文）： 约 1000 ㎡ 办公楼中，KLD 采样把平均粒子数从数千降到数百而保持同等精度。复现建议： 开阔大厅与狭窄走廊各录一段 bag，观察 /particlecloud 数量动态变化——开阔处粒子应明显变少。
---
Notes: 旁白：KLD 把"需要多少粒子"变成信息论问题：分布越集中、覆盖的栅格越少，所需的样本就越少。这正是自适应的含义——发散时多撒、收敛时精简，在精度与算力间自动权衡。

## Slide 9
Nav2 中的 AMCL
第14章 PPT：AMCL 定位
第 9 / 17 页
• 要点： ROS2 中 AMCL 是 Nav2 框架的一部分，由 localization_launch.py 启动，是生命周期受管节点。
# 启动 AMCL 定位
ros2 launch nav2_bringup localization_launch.py \
map:=./maps/my_map.yaml \
params_file:=./config/nav2_params.yaml \
use_sim_time:=true
图 14-1 Nav2 导航系统任务图（来源：navigation2 官方仓库）
---
Notes: 旁白：看这张官方系统任务图，定位位于感知与规划之间：地图服务器提供地图，AMCL 消费激光与里程计，输出 map→odom 变换供上游使用。命令行启动时注意三件事——地图文件、参数文件和仿真时钟开关。

## Slide 10
AMCL 参数配置
第14章 PPT：AMCL 定位
第 10 / 17 页
• 要点： docs.ros.org 把 nav2_amcl 参数分为通用、粒子滤波、激光模型、运动模型四组。
amcl:
ros__parameters:
max_particles: 2000
min_particles: 500
update_min_a: 0.2 # 最小旋转更新(rad)
update_min_d: 0.1 # 最小平移更新(m)
laser_model_type: "likelihood_field"
laser_max_beams: 180
resample_interval: 1
alpha_slow: 0.001
alpha_fast: 0.1
kld_epsilon: 0.05
kld_delta: 0.01
base_frame_id: "base_link"
global_frame_id: "map"
odom_frame_id: "odom"
set_initial_pose: true
关键语义： update_min_d/update_min_a 决定"多久执行一次滤波更新"——过大使快速转弯时更新不及时，过小浪费算力。odom_model_type 可选 diff、omni、diff_c、omni_c。
---
Notes: 旁白：背不下全部参数没关系，记住四组分类即可按图索骥。更新阈值这组参数最容易调错：机器人转弯快就把 update_min_a 调小，否则滤波跟不上位姿变化，输出会出现明显滞后。

## Slide 11
TF 坐标系与生命周期
第14章 PPT：AMCL 定位
第 11 / 17 页
• 要点： AMCL 只发布 map→odom 变换；必须在 map_server 之后激活，顺序错误是新手定位失败的常见原因。
• 坐标系三要素： base_link（机器人本体）、odom（里程计连续位姿）、map（全局一致位姿）
• AMCL 职责边界： 只估计 map→odom；航迹推算质量由里程计决定，定位异常应先排除里程计漂移
• 生命周期顺序： AMCL 依赖 /map 话题，须在 map_server 之后激活
ros2 lifecycle set /map_server activate
ros2 lifecycle set /amcl activate
图 14-2 tf2 view_frames 生成的坐标系树（来源：ROS 2 官方文档）
---
Notes: 旁白：用 view_frames 工具可以导出当前 TF 树，检查 map、odom、base_link 三层关系是否齐全。牢记 AMCL 的职责边界：它不修正里程计漂移，只在两者之间架一座桥，里程计本身很差时调 AMCL 参数无济于事。

## Slide 12
定位质量监控与自动恢复
第14章 PPT：AMCL 定位
第 12 / 17 页
• 要点： 监控 /amcl_pose 协方差与 /particlecloud 散布；连续异常时自动重发初始位姿恢复定位。
ros2 topic echo /amcl_pose --once # 位姿 + 协方差
ros2 topic echo /particlecloud --once # 粒子云
rviz2 # 添加 ParticleCloud、PoseWithCovariance
• 质量评分： quality = 1/(1 + trace_xy×10 + spread×5)，综合协方差与粒子散布
• 健康纪律： x、y 方差持续增大说明粒子发散，应建立自动告警
• 自动恢复： 粒子散布连续超阈值（如 >2 m）时，用最后可靠位姿 + 大协方差重发 /initialpose，逐步收紧
图 14-3 RViz 中的全局代价地图显示（来源：Nav2 官方文档）
---
Notes: 旁白：定位好不好不能靠感觉，协方差对角元和粒子散布是两个客观指标。恢复时先给大协方差让粒子重新散开，再逐步收紧，切忌盲目重启节点——那会丢掉所有已积累的定位信息。

## Slide 13
多传感器定位与仿真实例
第14章 PPT：AMCL 定位
第 13 / 17 页
• 要点： AMCL 可融合双激光与 IMU 航向约束；仓库仿真实例可验证初始位姿对收敛的影响。
多传感器思路（MultiSensorAMCL）：
• 主激光 /scan + 辅助激光 /scan_back（后方盲区）
• IMU 航向观测：yaw_likelihood = exp(-Δθ²/2σ²)（σ≈0.05），为粒子提供航向约束
• 里程计 /odom 提供运动预测
仿真结合实例（当前仓库）：
ros2 launch navigation_sim_demo_ros2 nav2_demo.launch.py \
use_gazebo:=true use_rviz:=true \
initial_pose_x:=0.0 initial_pose_y:=0.0 initial_pose_yaw:=0.0
调整 initial_pose_x/y/yaw 后重启，在 RViz 观察初始估计对收敛过程的影响；地图为 Software_Museum.yaml。
---
Notes: 旁白：多传感器不是简单堆话题：IMU 提供的航向约束补足了激光朝向漂移的短板。仓库实例请重点观察粒子云从发散到聚拢的过程，粒子云是否收敛应以本地 RViz 和 /amcl_pose 实际输出判断。

## Slide 14
常见定位问题与解决方案
第14章 PPT：AMCL 定位
第 14 / 17 页
• 要点： 全局定位失败、定位漂移、绑架问题各有对应的参数处方；评估用 tf2_monitor + 协方差。
问题 | 现象 | 参数处方
全局定位失败 | 粒子无法锁定真实位姿 | 增大 initial_pose.covariance_* 至 1.0；max_particles: 5000
定位漂移 | 位姿估计持续偏移 | laser_model_type: "beam"、laser_max_beams: 360、sigma_hit: 0.1
绑架问题 | 被搬动后无法重定位 | alpha_slow: 0.001、alpha_fast: 0.1，自动注入随机粒子
精度评估工具链：
ros2 run tf2_ros tf2_monitor # TF 延迟与频率
ros2 topic echo /amcl_pose # 位姿与协方差
重定位纪律： 先用 RViz2 "2D Pose Estimate" 或大协方差 /initialpose 试探收敛，再逐步收紧。
---
Notes: 旁白：这三张处方对应三种典型故障，调参前先分清症状。特别强调重定位纪律：先散后收，一次到位的大协方差试探比反复重启节点科学得多，这也是官方文档推荐的做法。

## Slide 15
本章要点
第14章 PPT：AMCL 定位
第 15 / 17 页
• AMCL 用加权粒子集表示位姿后验：预测（运动模型）、更新（观测似然）、重采样三步循环
• 相对标准 MCL 的两大改进：KLD 自适应采样 + alpha_slow/alpha_fast 绑架检测
• 波束模型四分量物理含义完整；似然域模型查距离场，计算便宜，是 Nav2 默认
• KLD 公式 n=(k-1)/(2ε)·z²_{1-δ}：粒子数只随覆盖栅格数 k 变化，收敛即精简
• 低方差重采样 O(N) 单遍完成，Neff=1/Σw² 是退化程度的度量
• AMCL 只发布 map→odom 变换，须在 map_server 之后激活；update_min_d/a 决定滤波更新频率
• 定位健康监控以协方差与粒子散布为指标，恢复原则是"先散后收，逐步收紧"
---
Notes: 旁白：本章要点按"原理—算法—工程"三层展开。如果只记三件事，那就是：粒子滤波三步循环、KLD 让粒子数随不确定性伸缩、AMCL 的职责边界是 map 到 odom 这一座桥。

## Slide 16
练习题
第14章 PPT：AMCL 定位
第 16 / 17 页
1. 原理题： 阐述 KLD 自适应采样的原理，说明为什么粒子收敛时可以减少粒子数、发散时需要增加粒子数。
2. 编程题： 实现简化版 AMCL：粒子初始化、运动模型预测、似然域权重更新、低方差重采样四个步骤。
3. 分析题： 比较似然域模型与波束模型的优缺点，说明各适合什么场景。
4. 配置题： 在已知地图上配置 AMCL，使对称走廊、开阔大厅、狭窄通道三种场景下定位性能最优。
5. 操作题： AMCL 定位丢失时，如何通过 ROS2 命令行手动重置初始位姿并恢复定位？
6. 设计题： 为跨楼层物流机器人设计定位方案：地图切换机制、AMCL 参数自适应与定位质量评估（提示：always_reset_initial_pose: false 与 first_map_only: false 组合适用于多地图切换）。
---
Notes: 旁白：六道题从理论到部署层层递进：原理题检验概念，编程题动手实现核心循环，配置与操作题贴近真机调试，设计题考察多地图场景的综合权衡。建议至少完成前四题再进入下一章。

## Slide 17
下章预告
第14章 PPT：AMCL 定位
第 17 / 17 页
• 下一章：第15章 Cartographer 图优化 SLAM
• 从粒子滤波（滤波式）走向图优化：前端扫描匹配 + 后端位姿图优化
• 子图（submap）与节点、约束的图结构；回环检测如何消除累积误差
• Cartographer 与 slam_toolbox 的定位建图模式对比实践
• 对照本章：AMCL 的 map→odom 与 Cartographer 轨迹管理有什么异同
Notes: 旁白：下一章我们进入基于图优化的 Cartographer：它把 SLAM 建成"节点 + 约束"的位姿图，用回环检测纠正累积误差。请带着对比的视角预习：滤波式与图优化式方法各自适合什么场景？