## Slide 1
第30章 PPT：ROS2 图像接口与相机标定
第30章 PPT：ROS2 图像接口与相机标定
第 1 / 17 页
• 课程： ROS2 机器人编程
• 章节： 第 30 章 ROS2 图像接口与相机标定
• 课时： 2 课时
• 内容： 图像消息接口、cv_bridge 图像转换、image_transport 传输机制、usb_cam 驱动、相机标定原理与流程
---
Notes: 旁白：上一章完成了抓取与放置，而抓取的感知源头是相机；本章进入图像世界，先打通消息接口，再完成相机标定，为后续颜色检测与 YOLO 目标检测打好基础。

## Slide 2
学习目标
第30章 PPT：ROS2 图像接口与相机标定
第 2 / 17 页
• 要点：
• 掌握 sensor_msgs/Image 消息结构与 CameraInfo 相机内参消息
• 学会使用 cv_bridge 完成 ROS2 图像与 OpenCV 格式互转
• 理解 image_transport 图像传输机制与压缩传输
• 学会 usb_cam 驱动的安装、配置与多摄像头使用
• 理解相机标定原理：内参矩阵与畸变系数
• 掌握 camera_calibration 棋盘格标定的完整流程
---
Notes: 旁白：本章目标是一条完整链路：消息格式理解、cv_bridge 互转、传输优化、驱动接入，最后用标定把像素坐标与真实世界对齐。

## Slide 3
Image 消息结构
第30章 PPT：ROS2 图像接口与相机标定
第 3 / 17 页
• 要点： ROS2 用 sensor_msgs/Image 作为标准图像消息，原始像素以扁平字节流承载
sensor_msgs/Image
- header # 消息头 (stamp, frame_id)
- height # 图像高度 (像素)
- width # 图像宽度 (像素)
- encoding # 编码格式 (rgb8, bgr8, mono8...)
- is_bigendian # 字节序
- step # 行字节数 (width * bytes_per_pixel)
- data # 原始图像数据 (uint8数组)
• encoding 字段决定图像数据的解释方式，与 OpenCV 类型一一对应
• 高分辨率图像可改用 sensor_msgs/CompressedImage：format(jpeg/png/bmp) + data，大幅减少带宽
---
Notes: 旁白：Image 消息的要点是非布局的：行数、列数、编码与行步长都在头部给出，像素则是一维数组；解析图像等于按 header 里的元信息把 data 重新排版成二维矩阵。

## Slide 4
编码格式对应表
第30章 PPT：ROS2 图像接口与相机标定
第 4 / 17 页
• 要点： encoding 值与 OpenCV 类型一一对应，灰度、彩色、带通道与浮点深度图各有约定
encoding值 | OpenCV类型 | 说明
mono8 | CV_8UC1 | 8位灰度图
mono16 | CV_16UC1 | 16位灰度图
bgr8 | CV_8UC3 | BGR彩色图（OpenCV默认）
rgb8 | CV_8UC3 | RGB彩色图
bgra8 | CV_8UC4 | BGR带Alpha通道
rgba8 | CV_8UC4 | RGB带Alpha通道
32FC1 | CV_32FC1 | 32位浮点深度图
• 通道数规则：mono/32f 为单通道，bgr8/rgb8 为三通道，bgra8/rgba8 为四通道
• 常见坑：OpenCV 默认 BGR，先转灰度再发布时必须用 mono8 而非 bgr8
---
Notes: 旁白：转换表要横向记忆：一端是 ROS 字符串，另一端是 OpenCV 常量；实际开发中 bgr8、mono8、32FC1 三种最常用，分别对应彩色、灰度与深度。

## Slide 5
CameraInfo 消息
第30章 PPT：ROS2 图像接口与相机标定
第 5 / 17 页
• 要点： 相机内参通过 /camera_info 话题发布，k 为内参矩阵，d 为畸变系数
sensor_msgs/CameraInfo
- header
- height, width # 图像分辨率
- distorsion_model # 畸变模型 (plumb_bob, rational...)
- d # 畸变系数 [k1, k2, p1, p2, k3]
- k # 内参矩阵 [fx, 0, cx; 0, fy, cy; 0, 0, 1]
- r # 校正矩阵 (3x3)
- p # 投影矩阵 (3x4)
- binning_x, binning_y # 合并像素
- roi # 感兴趣区域
def info_callback(self, msg):
self.get_logger().info(f'分辨率: {msg.width}x{msg.height}')
self.get_logger().info(f'内参矩阵: {msg.k}')
self.get_logger().info(f'畸变系数: {msg.d}')
• k 是 9 个元素的一维数组，需要 reshape(3, 3) 使用
---
Notes: 旁白：CameraInfo 与 Image 是双胞胎：一张图加一份相机参数，才能把像素换算成射线；k 的九个元素要按行主序 reshape 成 3x3 矩阵后再参与计算。

## Slide 6
官方要点：sensor_msgs 定义与 cv_bridge 教程
第30章 PPT：ROS2 图像接口与相机标定
第 6 / 17 页
• 要点： 官方把字段语义写死在接口里：encoding 复用 OpenCV 字符串、step 是行字节数（含内存对齐）、data 为扁平字节流
• 官方 cv_bridge 教程约定转换有复制与共享所有权（share）两种模式
• 共享模式零拷贝，但要求后续算法不得改动图像缓冲，是性能与线程安全的分界线
• 转灰度后重新发布必须先在副本上改写，再发布，这正是练习第 1 题的关键
• 官方要点出处：docs.ros.org、ros-perception/image_pipeline 与 OpenCV 官方标定教程
---
Notes: 旁白：官方文档最有价值的提醒是内存语义：共享模式为什么快、为什么不能改，理解了这一点，图像流水线里"必须复制再改写"的规则就顺理成章了。

## Slide 7
cv_bridge 图像转换
第30章 PPT：ROS2 图像接口与相机标定
第 7 / 17 页
• 要点： cv_bridge 提供 ROS2 Image 与 OpenCV Mat 的双向转换，是图像编程的桥头堡
ROS2 Image ──imgmsg_to_cv2()──→ OpenCV Mat
OpenCV Mat ──cv2_to_imgmsg()──→ ROS2 Image
cv_image = self.bridge.imgmsg_to_cv2(data, 'bgr8')
gray = cv2.cvtColor(cv_image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
msg = self.bridge.cv2_to_imgmsg(gray, 'mono8')
msg.header.stamp = self.get_clock().now().to_msg()
msg.header.frame_id = 'camera_link'
self.image_pub.publish(msg)
• 转换失败抛 CvBridgeError，订阅回调中必须 try/except 包裹
• 发布前必须手动填充 header.stamp 与 frame_id
---
Notes: 旁白：记住"入 bgr8、出 mono8"的套路：订阅端按相机默认编码解析，发布端按处理结果编码发布；这是视觉节点最常见的第一段代码。

## Slide 8
图像发布节点
第30章 PPT：ROS2 图像接口与相机标定
第 8 / 17 页
• 要点： 图像发布节点的骨架是"摄像头上帧 + 定时器驱动发布"，用 OpenCV 打开设备并定时发布
self.cap = cv2.VideoCapture(0)
self.cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 640)
self.cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 480)
self.cap.set(cv2.CAP_PROP_FPS, 30)
self.timer = self.create_timer(0.033, self.timer_callback)
ret, frame = self.cap.read()
msg = self.bridge.cv2_to_imgmsg(frame, 'bgr8')
msg.header.stamp = self.get_clock().now().to_msg()
msg.header.frame_id = 'camera_link'
self.pub.publish(msg)
• 定时器周期 0.033 s 与 30 fps 对应；摄像头打开失败要主动报错
• 析构时 cap.release() 释放设备
---
Notes: 旁白：这个节点把前面所有零件组装起来：VideoCapture 是设备抽象，create_timer 把采集变成周期话题流量，cv2_to_imgmsg 完成格式转换，一个完整的话题发布端就绪。

## Slide 9
image_transport 传输机制
第30章 PPT：ROS2 图像接口与相机标定
第 9 / 17 页
• 要点： image_transport 是图像发布/订阅的抽象层，同一图像在 raw 与 compressed 等后缀话题上共存，订阅端按需选择
标准插件 | 话题后缀 | 传输内容
raw | /image_raw | 原始 sensor_msgs/Image
compressed | /image_raw/compressed | JPEG/PNG 压缩图像
compressedDepth | /image_raw/compressedDepth | 深度图像压缩
theora | /image_raw/theora | 视频流编码
video | /image_raw/video | 视频格式
• 官方要点：image_transport 本质是"话题重发布器"，插件通过 pluginlib 动态加载
• CameraPublisher 可把 Image 与 CameraInfo 同步发布
• 压缩发布只需把 advertise() + publish() 换成 transport 版，算法代码不变
---
Notes: 旁白：理解 image_transport 的关键是"约定的后缀"：订阅方用 raw 拿原始图、用 compressed 拿压缩图，发布方并不关心谁在听；带宽焦虑时换后缀即可，不动算法代码。

## Slide 10
usb_cam 驱动使用与参数配置
第30章 PPT：ROS2 图像接口与相机标定
第 10 / 17 页
• 要点： usb_cam 支持 UVC 标准 USB 摄像头，即装即用发布 /image_raw 与 /camera_info，多摄像头靠重映射隔离
sudo apt install ros-jazzy-usb-cam
ros2 run usb_cam usb_cam_node_exe \
--ros-args --params-file usb_cam_params.yaml
ros2 run image_tools showimage --ros-args -r image:=/image_raw
参数 | 说明
video_device | 设备路径（/dev/video0）
framerate | 帧率（30.0）
frame_id | 坐标系（camera_link）
pixel_format | 像素格式（yuyv）
image_width/height | 分辨率（640x480）
ros2 run usb_cam usb_cam_node_exe \
--ros-args --remap __node:=usb_cam2 \
-p video_device:=/dev/video2 \
--remap /image_raw:=/camera2/image_raw \
--remap /camera_info:=/camera2/camera_info
• 参数文件按 /: 命名空间写入 ros__parameters；命令行 -p 单参数覆盖与 --params-file 可混用
---
Notes: 旁白：usb_cam 是 ROS2 里最常用的摄像头驱动：安装即用，把 UVC 摄像头变成两个标准话题；多摄像头是车上常态，方案不是多写代码，而是重映射：节点名错开、话题名错开，一套逻辑服务多路相机。

## Slide 11
相机标定原理
第30章 PPT：ROS2 图像接口与相机标定
第 11 / 17 页
• 要点： 相机把三维世界映射到像素平面，内参矩阵 K 描述映射关系；畸变分径向与切向两类
[ fx 0 cx ]
K = [ 0 fy cy ]
[ 0 0 1 ]
• fx, fy 为焦距（像素单位），cx, cy 为光心坐标（像素）
• 径向畸变 k1, k2, k3：桶形/枕形，离中心越远越明显
• 切向畸变 p1, p2：镜头与传感器不平行
• 张氏标定（Zhang's method）通过最小化重投影误差求解参数
径向畸变下棋盘格边缘变弯曲的示例
---
Notes: 旁白：标定的本质是求解 K 与畸变系数这组数，让"棋盘格上已知间距的角点"投影误差最小；官方经验阈值：单目标定重投影 RMS 低于约 0.5 像素，否则要补样本。

## Slide 12
标定板与角点检测
第30章 PPT：ROS2 图像接口与相机标定
第 12 / 17 页
• 要点： 标定板提供已知几何的图案，三种图案按精度需求选择；OpenCV 用 findChessboardCorners 提取角点
标定图案 | 特点 | 适用
棋盘格（Chessboard） | 黑白交替方格，最常用 | 常规标定
对称圆点图案 | 规则排列的圆形 | 中等精度场景
非对称圆点图案 | 错位排列 | 高精度标定
board = np.zeros((6*200, 8*200, 3), dtype=np.uint8)
for i in range(6):
for j in range(8):
if (i + j) % 2 == 0:
board[i*200:(i+1)*200, j*200:(j+1)*200] = 255
cv2.imwrite('calibration_board.png', board)
• 打印后贴在硬板上，确保平整无折痕；--size 8x6 指内角点数（官方填 7x5）
检测棋盘格内角点并绘制的结果
---
Notes: 旁白：角点是标定的已知点：我 知道它们在板上的三维间距，又测出它们在图像里的二维坐标，一组对应关系就是一个方程；内角点数量是"格子数减一"，填参数时别把它和方格数混了。

## Slide 13
camera_calibration 标定流程
第30章 PPT：ROS2 图像接口与相机标定
第 13 / 17 页
• 要点： ROS 官方标定工具按"覆盖区域 → 倾斜与远近 → 指标全绿 → Calibrate → Save"五步完成标定
sudo apt install ros-jazzy-camera-calibration
ros2 run camera_calibration cameracalibrator.py \
--size 8x6 --square 0.0245 \
image:=/camera/color/image_raw camera:=/camera
• 缓慢移动标定板，覆盖画面各个区域
• 倾斜不同角度，并让标定板接近和远离相机
• X, Y, Size, Skew 四条指标条全部变绿后点击 Calibrate
• Save 保存结果到 /tmp/calibrationdata.tar.gz
---
Notes: 旁白：标定的成败在采集：四种体位都要覆盖、远近都要有，四条指标条全绿说明样本分布足够；采集是体力活，Save 前的一分钟，之后全是计算。

## Slide 14
标定结果加载与仿真校验
第30章 PPT：ROS2 图像接口与相机标定
第 14 / 17 页
• 要点： 标定结果以 yaml 保存，加载后调用 getOptimalNewCameraMatrix 与 undistort 完成去畸变
data = yaml.safe_load(open(calib_file))
camera_matrix = np.array(data['camera_matrix']['data']).reshape(3, 3)
dist_coeffs = np.array(data['distortion_coefficients']['data'])
new_cam, roi = cv2.getOptimalNewCameraMatrix(K, d, (w, h), 1, (w, h))
undistorted = cv2.undistort(frame, K, d, None, new_cam)
去畸变后棋盘格边缘恢复为直线
• 仿真校验：启动 Gazebo 相机后 ros2 topic echo /camera/camera_info --once，观察 k 矩阵与输出分辨率
• rqt_image_view 可直接订阅 /camera/image_raw 实时查看画面
---
Notes: 旁白：去畸变有两种实现：undistort 整图一次完成，initUndistortRectifyMap+remap 查表加速适合视频流；注意仿真内参是模型设定值，不等同于真实镜头的标定结果。

## Slide 15
本章要点
第30章 PPT：ROS2 图像接口与相机标定
第 15 / 17 页
• 要点：
• Image 消息：header/encoding/step/data，像素是扁平字节流；高带宽用 CompressedImage
• CameraInfo 的 k 为内参矩阵，d 为畸变系数，使用前 reshape(3, 3)
• cv_bridge 双向转换：入 bgr8、出 mono8，发布前补 header；共享模式零拷贝但不可改缓冲
• 图像发布骨架：VideoCapture + create_timer + cv2_to_imgmsg
• image_transport 按后缀选择传输格式，压缩发布不改算法代码
• usb_cam 即装即用，多摄像头靠节点与话题重映射隔离
• 标定五步流程：采集覆盖 → 全绿 → Calibrate → Save → 加载去畸变（重投影 RMS < 0.5 像素）
---
Notes: 旁白：收敛主线：消息格式决定看得懂，cv_bridge 决定能处理，标定决定测得准；下一章的颜色检测与 YOLO 将站在这条链路上直接消费图像话题。

## Slide 16
练习题
第30章 PPT：ROS2 图像接口与相机标定
第 16 / 17 页
1. 编写ROS2节点，订阅相机图像话题，将彩色图像转换为灰度图并重新发布。
2. 使用usb_cam驱动启动USB摄像头，查看其发布的/image_raw和/camera_info话题内容。
3. 使用camera_calibration工具对相机进行标定，保存标定结果并编写节点加载标定参数。
4. 编写节点，对输入的图像进行畸变校正，并发布校正后的图像话题。
5. 实现一个图像传输节点，使用image_transport发布压缩图像，并在订阅端显示。
---
Notes: 旁白：由易到难：第 1 题练 cv_bridge 双向转换，第 2 题练驱动与消息查看，第 3 题练完整标定链路，第 4 题练去畸变，第 5 题练传输优化，均在 Gazebo 相机或 USB 摄像头上可验证。

## Slide 17
下章预告
第30章 PPT：ROS2 图像接口与相机标定
第 17 / 17 页
• 要点：
• 下一章进入第 31 章「颜色检测与 YOLO 检测」
• 先讲颜色空间转换与 HSV 颜色阈值分割
• 再引入 YOLO 目标检测模型及其 ROS2 节点封装
• 最终实现基于检测结果的视觉定位与抓取入口
Notes: 旁白：本章打通的图像链路将在下一章产出"语义"：颜色帮你分物体，YOLO 帮你认物体，检测框再换算回像素坐标，接上抓取与导航。