## Slide 1
第36章 PPT：自动驾驶概述与CARLA基础
第36章 PPT：自动驾驶概述与CARLA基础
第 1 / 17 页
• 要点： 第36章 自动驾驶概述与CARLA基础（2 课时）
第36章 自动驾驶概述与CARLA基础
课程：ROS2 Python 编程 · 课时：2 课时（90 分钟） · 教学方式：讲授 + 演示
本章路线：自动驾驶技术背景 → SAE 分级与系统架构 → CARLA 仿真平台 → 环境搭建与核心概念 → 世界、地图与天气
---
Notes: 旁白：各位同学好，本章我们正式进入自动驾驶专题。前面打下的 ROS 2 基础从这一章开始要应用到自动驾驶场景中。我们将先建立分级标准与系统架构的全局认识，再动手搭建 CARLA 仿真环境。

## Slide 2
本课学习目标
第36章 PPT：自动驾驶概述与CARLA基础
第 2 / 17 页
• 要点： 分级标准、三层架构、CARLA 核心概念、环境搭建、Python API
1. 了解自动驾驶技术的发展历程与 SAE J3016 分级标准（L0–L5）
2. 理解 ODD、DDT 概念，说清 L2 与 L3 的分水岭
3. 掌握自动驾驶「感知→规划→控制」三层架构及各层职责
4. 理解 CARLA 的 World、Map、Actor、Blueprint、Sensor 等核心概念
5. 学会搭建 CARLA 0.9.16 环境并完成安装验证与排障
6. 掌握 Python API 基本用法：生成车辆与传感器、切换地图、控制天气
---
Notes: 旁白：本章六个目标分两条线：前三条是理论线，搞清分级标准、关键概念与三层架构；后三条是实践线，围绕 CARLA 展开环境搭建与 Python API 操作。学完要能独立生成车辆和传感器。

## Slide 3
自动驾驶分级标准：SAE J3016
第36章 PPT：自动驾驶概述与CARLA基础
第 3 / 17 页
• 要点： SAE J3016（2014 年发布）将自动驾驶分为 L0–L5 六级；量产车集中在 L2–L2+，Robotaxi 限定区域达 L4
SAE International 于 2014 年发布 J3016 标准，已被全球广泛采用：
等级 | 名称 | 驾驶操作 | 环境监控 | 任务接管 | 典型场景
L0 | 无自动化 | 人类 | 人类 | 人类 | —
L1 | 驾驶辅助 | 人类+系统 | 人类 | 人类 | 自适应巡航 ACC
L2 | 部分自动化 | 系统 | 人类 | 人类 | 特斯拉 Autopilot
L3 | 有条件自动化 | 系统 | 系统 | 人类（接管请求） | 奥迪 A8 Traffic Jam Pilot
L4 | 高度自动化 | 系统 | 系统 | 系统 | Robotaxi（限定区域）
L5 | 完全自动化 | 系统 | 系统 | 系统 | 全场景无人驾驶
• 业界现状：量产车主要集中在 L2–L2+；Waymo、百度 Apollo 等 Robotaxi 在限定区域内达到 L4 水平
---
Notes: 旁白：这张表要纵向看：从 L2 到 L3，环境监控的责任从人转移到系统，这就是分水岭；L4 与 L5 的区别则在运行范围是否受限。请记住"典型场景"一列，考试常结合实际车型出题。

## Slide 4
ODD、DDT 与 L2/L3 分水岭
第36章 PPT：自动驾驶概述与CARLA基础
第 4 / 17 页
• 要点： DDT 动态驾驶任务、ODD 运行设计域、DDT 后备；L3 首次把「责任」从人转移到系统
SAE J3016（2021 修订版）删除了旧版两段式表述，改用三个工程概念精确切分等级：
概念 | 全称 | 含义
DDT | 动态驾驶任务 | 横向/纵向控制、OBD（物体与事件探测响应）与对事件的响应
ODD | 运行设计域 | 系统运行的限定条件：道路类型、车速区间、天气等
DDT 后备 | fallback | DDT 失效时接管的机制：由人还是系统完成
• L2/L3 分水岭不在「谁握着方向盘」，而在「系统承担 DDT 的哪一部分、事故责任如何转移」：
- L2：驾驶员持续执行 OBD 与后备（环境监控在人）
- L3：条件激活时系统执行全部 DDT，驾驶员只做紧急后备
• 工程意义：L3 首次把责任从人转移到系统，直接决定传感器冗余、功能安全与数采方案的设计基准
---
Notes: 旁白：三个概念是理解分级的技术语言：DDT 说的是驾驶任务本身，ODD 划定系统允许运行的边界，后备机制决定失效时谁接管。L2 与 L3 的本质差异在责任主体，这直接影响传感器冗余设计。

## Slide 5
自动驾驶系统架构：感知→规划→控制
第36章 PPT：自动驾驶概述与CARLA基础
第 5 / 17 页
• 要点： 感知层多传感器融合、规划层行为决策与运动规划、控制层 PID/MPC
自动驾驶系统通常采用三层架构，自上而下数据流如下：
┌────────────────────────────────────────────────┐
│ 感知层 (Perception) │
│ 相机(目标检测) 激光雷达(点云) 毫米波/超声波(距离) │
│ └──── 多传感器融合 ─────┘ │
│ 输出：障碍物 / 车道 / 信号灯 │
├────────────────────────────────────────────────┤
│ 规划层 (Planning) │
│ 行为决策(换道/跟车/停车) → 运动规划 │
│ 输出：路径 + 速度曲线（轨迹） │
├────────────────────────────────────────────────┤
│ 控制层 (Control) │
│ PID / MPC → 油门 / 刹车 / 转向 │
├────────────────────────────────────────────────┤
│ 执行机构 (底盘/线控) │
└────────────────────────────────────────────────┘
• 感知层：摄像头、激光雷达、毫米波雷达、超声波等采集数据，做目标检测、语义分割、深度估计
• 规划层：根据感知结果做行为决策并生成可执行轨迹（路径+速度曲线）
• 控制层：将轨迹转化为油门、刹车、转向信号，经 PID 或 MPC 控制器执行
---
Notes: 旁白：结合架构图看数据流：感知层融合多传感器输出障碍物与车道，规划层据此生成带速度曲线的轨迹，控制层再把轨迹分解为油门、刹车和转向。三层各自独立发展，又通过标准接口衔接。

## Slide 6
CARLA 概述
第36章 PPT：自动驾驶概述与CARLA基础
第 6 / 17 页
• 要点： 基于 UE4 的开源自动驾驶仿真器；CVC 研发维护；传感器套件灵活、Python API 完整
CARLA 官网欢迎页：CARLA 是基于 Unreal Engine 4 的开源自动驾驶仿真器
• CARLA（Car Learning to Act）由巴塞罗那计算机视觉中心（CVC）研发维护，代码托管于 GitHub，社区活跃
• 基于 UE4 的高保真渲染：逼真的光照、反射和物理效果
• 灵活传感器套件：RGB 相机、深度相机、语义分割相机、LIDAR、雷达、GNSS、IMU 等
• 内置交通管理器（Traffic Manager）：控制 NPC 车辆行为，模拟真实交通流
• 提供 Town01–Town12 共 12 种风格场景；可经 carla_ros_bridge 与 ROS 2 无缝对接
---
Notes: 旁白：这张截图来自 CARLA 官网。CARLA 的优势在于高保真渲染与完整传感器套件，再加 Traffic Manager 模拟交通流，使我们能在同一环境里复现各种驾驶场景，这也是课程选它作仿真基线的原因。

## Slide 7
版本选型与安装方式
第36章 PPT：自动驾驶概述与CARLA基础
第 7 / 17 页
• 要点： 本课程基线 CARLA 0.9.16；Python API 版本必须与模拟器完全一致
版本 | 发布时间 | UE 版本 | Python API | 推荐用途
0.9.13 | 2022.06 | UE4.26 | 0.9.13 | 历史版本，仅供兼容性对比
0.9.16 | — | — | 0.9.16 | 本课程基线
0.9.14 | 2022.12 | UE4.27 | 0.9.14 | 历史版本，不用于本课程
• 官方文档明确三种安装方式：预编译版本（binary）、源码编译（source）、Docker 镜像
• 版本匹配纪律：carla==0.9.x 的 Python API 与模拟器版本必须完全一致，否则报 client is not running
• 显卡要求：≥6 GB 显存，推荐 RTX 20 系以上；支持 Linux/Windows 双平台
• 官方《First steps》强调：先确认 CarlaUE4 正常启动渲染窗口，再运行 Python 脚本——客户端连不上时最常见原因是模拟器未就绪
---
Notes: 旁白：版本表强调一条纪律：Python API 与模拟器版本必须完全一致，很多"连不上"的问题其实是版本错配。课程统一使用 0.9.16，安装器会帮大家对齐版本，不要自行混用其他版本。

## Slide 8
环境搭建（Ubuntu 24.04 / WSL2）
第36章 PPT：自动驾驶概述与CARLA基础
第 8 / 17 页
• 要点： 推荐仓库安装器一键安装；WSL2 需 D3D12 后端；先启动服务器再连客户端
推荐使用仓库根目录安装器（同时安装 CARLA 运行库、Python API、图形/无头依赖与固定版本 ROS 2 Bridge）：
cd /path/to/Technologies-of-ROS2-Programming-master
bash setup_course.sh --with-carla # 完整安装
bash setup_course.sh --carla-bridge-only # Windows 主机跑服务端时
source ~/.config/ros2-course/env.bash
手动安装要点：apt 安装 libomp5、Vulkan、xvfb 等依赖 → 下载 CARLA 0.9.16 与 AdditionalMaps 并解压到 CARLA 根目录 → 在 venv 中 pip install carla==0.9.16 → 启动 ./CarlaUE4.sh -quality-level=Low
# WSL2 下 Intel/AMD GPU 通过 WSLg 的 D3D12 后端运行
export GALLIUM_DRIVER=d3d12
./CarlaUE4.sh -quality-level=Low
CARLA 0.9.16 启动后的城市场景：服务器就绪后方可运行 Python 客户端
---
Notes: 旁白：安装优先用仓库自带安装器，一条命令完成依赖、CARLA 与 Bridge 的部署。WSL2 用户要特别注意 D3D12 后端这个环境变量。右侧动图是启动成功后的城市场景，服务器就绪后才能连客户端。

## Slide 9
安装验证清单
第36章 PPT：自动驾驶概述与CARLA基础
第 9 / 17 页
• 要点： 五项检查：GPU/OpenGL、服务器启动、Python API 版本、客户端连接、磁盘空间
检查项 | 验证命令 | 预期结果
GPU驱动/OpenGL | glxinfo -B | 显示物理 GPU 或 WSLg D3D12 后端，非 llvmpipe
CARLA服务器 | ./CarlaUE4.sh -quality-level=Low | UE4 窗口正常显示
Python API | python3 -c "from importlib.metadata import version; print(version('carla'))" | 打印 0.9.16
客户端连接 | python3 -c "import carla; c=carla.Client('localhost',2000); c.set_timeout(5); print(c.get_server_version())" | 返回服务器版本元组
磁盘空间 | df -h ~/carla | 可用空间 >10GB
• 逐项通过后再进入开发，可避免后续「连不上、import 失败」的无效排查
---
Notes: 旁白：五项检查对应从硬件到软件的链路：先确认 GPU 与 OpenGL 正常，再确认服务器能启动，然后核对 Python 版本、客户端连通性，最后确认磁盘空间。逐项打勾能省掉大量无效排查时间。

## Slide 10
常见问题与排障
第36章 PPT：自动驾驶概述与CARLA基础
第 10 / 17 页
• 要点： 黑屏查驱动与 Vulkan、llvmpipe 查 D3D12、连接超时查服务器与 2000 端口
问题 | 可能原因 | 解决方案
CarlaUE4.sh 启动后黑屏退出 | GPU 不支持或驱动过低 | ./CarlaUE4.sh -vulkan 或升级显卡驱动
WSL2 中 OpenGL 显示 llvmpipe | WSLg 未选 D3D12 后端 | 先 export GALLIUM_DRIVER=d3d12 再验证
import carla 失败 | Python 包未正确安装 | 在 venv 中 pip install carla==0.9.16
Client.__init__() 连接超时 | CARLA 服务器未启动 | 确认 ./CarlaUE4.sh 已运行，检查端口 2000
UE4 窗口卡死无响应 | 显存不足 | -quality-level=Low 降低画质
AdditionalMaps 不显示 | 附加地图解压位置不对 | 解压到 CARLA 根目录（与 CarlaUE4.sh 同级）
libomp5 缺失 | 缺少 OpenMP 库 | sudo apt-get install libomp5
---
Notes: 旁白：排障表按"现象—原因—对策"组织。最常见的是黑屏、llvmpipe 软渲染和连接超时三类，分别对应驱动问题、D3D12 后端未启用和服务器未启动。遇到报错先对号入座，再按对策处理。

## Slide 11
CARLA 核心概念与模块架构
第36章 PPT：自动驾驶概述与CARLA基础
第 11 / 17 页
• 要点： Server/Client 通过 TCP 相连；World、Map、Actor、Blueprint、Sensor、Traffic Manager 六大概念
CARLA 官方模块架构图：客户端经 Python API（TCP）与服务器交互，服务器管理 World 与 Actor
核心概念 | 说明 | Python 类
World | 仿真世界实例，包含地图、天气、Actor 等 | carla.World
Map | 仿真地图：道路网络、交通标志、地形 | carla.Map
Actor | 世界中的动态实体：车辆、行人、传感器 | carla.Actor
Blueprint | Actor 的模板/工厂，定义 Actor 属性 | carla.ActorBlueprint
Sensor | 特殊 Actor，收集环境数据（相机、LIDAR 等） | carla.Sensor
Traffic Manager | 交通流控制器，管理 NPC 车辆行为 | carla.TrafficManager
---
Notes: 旁白：架构图展示了客户端经 TCP 与服务器交互的全貌。六大概念中 World 是总入口，Blueprint 是生成 Actor 的模板，Sensor 是特殊的 Actor——理解这个定位，后面的代码就好读懂了。

## Slide 12
Python API 基本用法
第36章 PPT：自动驾驶概述与CARLA基础
第 12 / 17 页
• 要点： Client→World→Blueprint→spawn_actor；传感器 attach_to 车辆并用 listen 回调
import carla
client = carla.Client('localhost', 2000) # 连接服务器
client.set_timeout(10.0)
world = client.get_world() # 获取世界
# 从蓝图库生成车辆
blueprint_library = world.get_blueprint_library()
vehicle_bp = blueprint_library.find('vehicle.tesla.model3')
spawn_point = world.get_map().get_spawn_points()[0]
vehicle = world.spawn_actor(vehicle_bp, spawn_point)
# 生成 RGB 相机并附着到车辆
camera_bp = blueprint_library.find('sensor.camera.rgb')
camera_bp.set_attribute('image_size_x', '800')
camera_bp.set_attribute('image_size_y', '600')
camera_bp.set_attribute('fov', '90')
camera = world.spawn_actor(camera_bp,
carla.Transform(carla.Location(x=1.5, z=2.4)), attach_to=vehicle)
camera.listen(lambda image: image.save_to_disk(f'output/{image.frame:06d}.png'))
vehicle.apply_control(carla.VehicleControl(throttle=0.5, steer=0.0))
• 流程：连接 → 取 World → 找 Blueprint → spawn_actor → sensor.listen 回调 → apply_control
---
Notes: 旁白：这段代码是 CARLA 编程的骨架：先建 Client 并设超时，再取 World；从蓝图库找模板、设属性后用 spawn_actor 生成车辆；相机用 attach_to 挂到车上，listen 注册回调收图。建议课后亲手跑一遍。

## Slide 13
Town 地图类型
第36章 PPT：自动驾驶概述与CARLA基础
第 13 / 17 页
• 要点： Town01–Town12 共 12 张官方地图，风格与用途各异；carla.get_available_maps() 列出全部
地图 | 风格 | 特点 | 推荐用途
Town01 | 简单小镇 | 直线道路，基础交叉口 | 入门练习
Town03 | 中型城市 | 环岛、立交桥，车道多 | 综合测试
Town04 | 大型城市 | 大型环岛，多车道高速 | 高速路测试
Town05 | 城市+高速 | 多种道路类型混合 | 完整场景（基础驾驶推荐）
Town06 | 长距离 | 高速公路长廊，多出入口 | 长距测试
Town07 | 乡村道路 | 狭窄道路，无车道线 | 乡村场景
Town09 | 市中心 | 密集建筑，复杂路口 | 城市挑战
Town10 | 大城市 | 天际线，多种建筑 | 视觉测试
• 官方推荐：Town01/Town05 做基础驾驶测试（路网规整、红绿灯齐备）、Town03 做城市场景、Town04 偏高速变道
• 切换：client.load_world('Town03')；支持 OpenDRIVE 高精地图导入
---
Notes: 旁白：地图选择看需求：入门用 Town01，综合测试选 Town03，练变道跑 Town04。注意 load_world 会重新加载场景，之前生成的 Actor 都会清空，切换地图后要重新生成车辆和传感器。

## Slide 14
天气与环境系统
第36章 PPT：自动驾驶概述与CARLA基础
第 14 / 17 页
• 要点： 预设天气 + 逐字段自定义；world.set_weather() 生效；参数可做平滑渐变
# 预设：ClearNoon / CloudyNoon / WetNoon / HardRainNoon / SoftRainNoon ...
world.set_weather(carla.WeatherParameters.ClearNoon)
# 自定义：雨天黄昏 = 云量 + 降水 + 太阳高度角（黄昏约 5~15 度）
weather = carla.WeatherParameters(
cloudiness=50.0, precipitation=30.0, # 云量、降水
sun_altitude_angle=10.0, sun_azimuth_angle=180.0, # 太阳高度/方位
fog_density=5.0, wetness=50.0) # 雾浓度、路面积水
world.set_weather(weather)
参数 | 范围 | 效果
cloudiness | 0-100 | 云层覆盖，0=晴天，100=阴天
precipitation | 0-100 | 降雨强度，0=无雨，100=暴雨
precipitation_deposits | 0-100 | 路面积水
fog_density | 0-100 | 雾浓度，影响能见度
wetness | 0-100 | 路面反光湿润效果
sun_altitude_angle | -90~90 | 太阳高度角，负值=夜晚
• 天气渐变：按时间步进插值两组参数并循环 set_weather()，即可在 20 秒内从晴天平滑过渡到雨天
• 仿真价值：降雨、夜间、传感器失效都可一键注入——可复现、可切片、可注入故障
---
Notes: 旁白：天气系统有两层用法：预设天气一键切换，适合快速搭场景；逐字段自定义则能精确控制云量、降水、太阳角度等参数。注意太阳高度角取负值代表夜晚，做夜间感知实验时会用到。

## Slide 15
本章要点
第36章 PPT：自动驾驶概述与CARLA基础
第 15 / 17 页
• 要点： 全章 5 条核心结论回顾
1. SAE J3016 将自动驾驶分为 L0–L5 六级；量产车集中于 L2–L2+，Robotaxi 在限定区域达 L4
2. L2/L3 分水岭在「系统承担 DDT 的哪一部分、事故责任如何转移」：L3 首次把责任从人转移到系统
3. 自动驾驶系统遵循「感知→规划→控制」三层架构：多传感器融合 → 行为决策与运动规划 → PID/MPC 控制
4. CARLA 是基于 UE4 的开源仿真器，核心概念为 World、Map、Actor、Blueprint、Sensor、Traffic Manager
5. 环境搭建关键是版本匹配纪律（Python API 与模拟器版本一致）与「先启动服务器、再连客户端」；平台提供 12 种地图与可编程天气系统
---
Notes: 旁白：五条要点把本章串成一条线：分级标准给了共同语言，L2/L3 分水岭引出工程意义，三层架构定义了系统骨架，CARLA 则是把骨架跑起来的平台。环境搭建的版本纪律务必牢记。

## Slide 16
练习题
第36章 PPT：自动驾驶概述与CARLA基础
第 16 / 17 页
• 要点： 4 道题覆盖分级、架构、Blueprint 与场景搭建
1. 简述 SAE J3016 标准中 L2 和 L3 的核心区别。为什么 L3 被认为是自动驾驶技术的重要分水岭？
2. 自动驾驶系统的感知—规划—控制三层架构中，每一层的主要职责是什么？请举例说明各层使用的典型算法。
3. 什么是 CARLA 中的 Blueprint？它与面向对象编程中的「工厂模式」有何关联？请结合代码说明如何使用 Blueprint 生成一辆车辆和一台相机传感器。
4. 假设你需要在 CARLA 的 Town03 地图中搭建一个雨天黄昏的测试场景，请编写相应的 Python 代码实现（包括天气参数设置、地图加载和车辆生成）。
---
Notes: 旁白：四道题分别检验概念辨析、架构理解、动手能力和综合设计。第四题综合了地图加载、天气设置与车辆生成三个知识点，是本章的实战检验，建议在完成环境验证后作答。

## Slide 17
下章预告
第36章 PPT：自动驾驶概述与CARLA基础
第 17 / 17 页
• 要点： 第37章 CARLA_ROS2桥接与车辆部署
第37章：CARLA_ROS2桥接与车辆部署
• 通过 carla_ros_bridge 把 CARLA 传感器世界接入 ROS 2：/carla/ego_vehicle 与图像话题
• 在仿真中部署 ego vehicle，打通「CARLA 仿真 ↔ ROS 2 工具链」的数据通路
• 为后续章节的感知与规划算法实验奠定环境基础
课后建议：按官方《First steps》教程重新走一遍「生成车辆 → 生成传感器 → 设定天气」的最小闭环，建立对官方 API 的第一手感。
Notes: 旁白：下一章我们把 CARLA 与 ROS 2 连接起来：传感器数据将以话题形式进入 ROS 生态，车辆控制也能从 ROS 侧下发。课后请保持 CARLA 环境可用，并预读第 37 章讲义。